## Slide 1: Banco de pruebas estático (electrónica)
Sistemas electrónicos

## Slide 2: Requerimientos y rangos
Capacidad para medición de empuje .
Temperatura de gases y motor
Presión en cámara de combustión (presión manométrica)*.
Transceptor de envío de comandos y recepción de datos.
Capacidad de almacenamiento de datos recopilados.
Interfase gráfica de despliegue de datos en tiempo real*.

## Slide 3: Sensor de fuerza
Se usa un sensor pasivo llamado galga extensiométrica.
La relación Fuerza/Voltaje dependerá de características mecánicas donde se instale la galga.
Para obtención de carga combina teoría vista en flexión y la definición de resistencias eléctricas.
Es necesario aplicar una etapa de circuitos extra para evitar interferencias por variaciones de la temperatura, etc.

## Slide 4: Teoría de funcionamiento de Galga extensiométrica
Principio de deflexión de viga en voladizo (obtención de esfuerzos de flexión)
Uso de relación de Hooke y Poisson para determinar variación de sección transversal por elongación.
Uso de estos valores para la teoría de resistencia específica.

## Slide 5: Presentación de galgas extensiométricas

## Slide 6: Puente Wheatstone
Arreglo para la obtención del valor de resistencias desconocidas.
Un puente balanceado es cuando
Su uso está pensada para calibración de sensores pasivos de resistencia variable

## Slide 7: Módulo HX711
Módulo compatible con puente de Wheatstone integrado pensado para balanza.
Incluye ADC de 24 bits.
Protocolo de comunicación por 2 cables (similar a I2C).

## Slide 8: Circuito HX711

## Slide 9: Alternativa de conexión con múltiples celdas

## Slide 10: Termocuplas
Funcionan mediante efectos termoeléctricos (efecto Seebeck) que crea un diferencial de potencial cuando dos conductores distintos se unen y existe un diferencial de temperaturas en sus extremos.

## Slide 11: Tipos de Termopares

## Slide 12: Driver para termopar (MAX6675)
Tiene funciones de amplificación inversora y de compensación.
Cuenta con ADC de 12 bits.
El protocolo de comunicación serial es SPI.

## Slide 13: Ley de Fourier
Explica el flujo de transferencia de calor por medio de la conducción. La ecuación de transporte general conservativa, sin flujo convectivo:
Para flujo conservativo unidireccional sin fuente de calor generado:

## Slide 14: Aproximación de transferencia de calor con resistencias térmicas
Es una aproximación para el análisis de transferencia de calor mediante una fuente de potencial (diferencias de temperatura), un flujo de energía (flujo de calor) y elementos resistivos (resistencia térmica).
Conductividad eléctrica:
Conductividad térmica:

## Slide 15: Valores de resistencias térmicas en distintos ejes coordenados
Coordenadas rectangulares:
Coordenadas cilíndricas:
Coordenadas esféricas:
Transferencia por convección y radiación:

## Slide 16: Data Logger
Es un módulo que permite lectura y escritura de información para memoria microSD.
El protocolo de comunicación serial es SPI.
La biblioteca de programación es sencilla de implementar.
Es posible programar el formato de los datos para permitir importarlos en hoja de cálculo.

## Slide 17: Transceptor inalámbrico (NRF24L01)
Funciona como transmisor y emisor. Es posible crear una red de interconexión con múltiples módulos.
Velocidad de trabajo a 250kbps, 1Mbps, 2Mbps.
Alcance de transmisión de 250m abiertos.
Protocolo de comunicación serial SPI.

## Slide 18: PROPUESTA DEL DISEÑO DE CIRCUITO
Consta de dos diagramas:
Circuito de base
Circuito de monitoreo
Pero hay una variante que agrega un tercer diagrama que es:
Circuito remoto

## Slide 19
NRF24L
ARDUINO
HX711
MAX6675
TERMOPARES TIPO K
CELDA(S) DE CARGA
MAX6675
RECUBRIMIENTO DE MOTOR
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
SPI
SPI
GPIO
GPIO
CIRCUITO DE BASE
LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SON LAS SIGUIENTES:
BATERÍA LIPO CON REGULADOR CONMUTADO BOOSTER.
ENTRADA JACK DC CON REGULADOR CONMUTADO STEP-DOWN.
CABLE DE CONEXIÓN USB A TRANSFORMADOR DE CARGADOR DE CELULAR

## Slide 20
ARDUINO
CIRCUITO DE MONITOREO
NRF24L
DATA LOGGER
SPI
SPI
3.3V
5V
UART
SERIAL PLOTTER
ENCODER ROTATORIO
GPIO
DISPLAY
OLED O LCD
I2C
5V
5V

## Slide 21
CIRCUITO DE REMOTO
ARDUINO
NRF24L
DATA LOGGER
SPI
SPI
3.3V
5V
UART
SERIAL PLOTTER
ENCODER ROTATORIO
GPIO
ARDUINO
DISPLAY
OLED O LCD
I2C
5V
Vcc
LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN SON LAS SIGUIENTES:
BATERÍA LIPO CON REGULADOR CONMUTADO BOOSTER.
CABLE USB DIRECTO A LA PC.
CIRCUITO DE MONITOREO (ALTERNATIVA)

## Slide 22: DUDAS O COMENTARIOS?
Investigar material de recubrimiento (espesor y coeficiente de conductividad térmica).
Buscar la mejor combinación coste/beneficio de celdas extensiométricas.
Implementar la activación de encendedor de pirógenos de forma remota.
Ver alternativas de desarrollo para interfase gráfica en la muestra de datos.

## Slide 23
CIRCUITO DE BASE
CONEXIONES
R1
R2
HX711
G
G
G
G
A-
E+
A+
E-
CLOCK
DATA
VCC
GND
C1
NRF24L
MOSI
MISO
SCK
CE
CSN
VCC
GND
Li-ION 18650
SHIELD 18650 V3
+5V
+3.3V
GND
MAX6675
MISO
SCK
CS
VCC
GND
MAX6675
MISO
SCK
CS
VCC
GND
1
1
Q1
G
D
S
ARDUINO NANO
+5V
GND
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
GND
D6
9V BATTERY
+
-
GND
ENCENDEDOR

## Slide 24
PRESUPUESTO CIRCUITO DE BASE

## Slide 25
CIRCUITO DE MONITOREO (ALTERNATIVA)
C1
NRF24L
MOSI
MISO
SCK
CE
CSN
VCC
GND
ARDUINO UNO
+5V
GND
D13
D12
D11
D10
D9
D8
CONEXIONES
LVC125A
MOSI
MISO
SCK
CS
VCC
GND
USB
PC
USB
+3.3V

## Slide 26
PRESUPUESTO CIRCUITO DE MONITOREO (ALTERNO)

## Slide 27
CIRCUITO DE REMOTO
CONEXIONES
ARDUINO NANO
+5V
GND
D13
D12
D11
D10
D9
A5
A4
C1
NRF24L
MOSI
MISO
SCK
CE
CSN
VCC
GND
LIPO 1000mAh
+
-
TP4056
OUT+
OUT -
BAT+
BAT-
MINI STEP-UP
IN+
IN-
OUT-
OUT+
MINI 360
IN+
IN-
OUT+
OUT-
+5V
GND
OLED SH1106
GND
VCC
SDA
SCL
ENCODER ROTATORIO
VCC
GND
BTN
CLK
DT
C2
GND
D4
D3
D2
SWITCH

## Slide 28
PRESUPUESTO CIRCUITO DE REMOTO

## Slide 29: Cosas por hacer
Paco: Prototipado y diagrama de flujo del circuito de monitoreo e interfaz gráfica.
Mikey Dali: Prototipado del circuito de remoto.
Temoc: Prototipado y diagrama de flujo del circuito de base.
Iliana y Dali: Revisión de temas de programación.
Programación:
  OLED:Paco
  Menú con Encoder: Mike
  Arreglo modular de transceptores: Paco (video), Temoc
  Data Logger: Paco
  HX711: Temoc
  MAX6675:Temoc
El pedido llegará a León.
Deadline: 30 de diciembre